## Slide 1
Organización
de computadoras
Genaro Camele

## Slide 2
Pila
También llamada Stack

## Slide 3: Pila
Se requiere un registro Puntero de Pila: SP (Stack Pointer)
Se encuentra implícitamente en el tope de la pila
La pila es un sector de la memoria con acceso LIFO
Last in, first out
7FFBH | 
7FFCH | 
7FFDH | 
7FFEH | 
7FFFH | 
8000H | 
Solo se pueden usar
registros enteros (16 bits)
PILA
SP
Poner datos: PUSH dato
Sacar datos: POP dato
2 INSTRUCCIONES DISPONIBLES

## Slide 4: Pila
Los pasos que se ejecutan internamente cuando hacemos un PUSH son:
Decrementa en 1 SP
Inserta parte alta del dato
Decrementa en 1 SP nuevamente
Inserta parte baja del dato
La operación PUSH guarda un dato (de 16 bits) en la pila
7FFBH | 
7FFCH | 
7FFDH | 
7FFEH | 
7FFFH | 
8000H | 
PILA
SP
Operación PUSH
MOV AX, 1234H ; Copio el valor 1234H en AX
MOV CX, 96FCH ; Copio el valor 96FCH en CX
SP
SP
SP
SP
34H
12H
PUSH CX ; Guardo CX en la pila
FCH
96H
PUSH AX ; Guardo AX en la pila
FC
96
AX
CX
L
H
34
12

## Slide 5: Pila
Los pasos que se ejecutan internamente cuando hacemos un POP son:
Guarda parte baja del dato en la parte baja del registro
Incrementa en 1 SP
Guarda parte alta del dato en la parte alta del registro
Incrementa en 1 SP nuevamente
La operación POP desapila un dato (de 16 bits) y lo guarda en un registro
7FFBH | 
7FFCH | 
7FFDH | 
7FFEH | 
7FFFH | 
8000H | 
PILA
SP
Operación POP
SP
SP
SP
SP
34H
12H
POP CX ; Desapilo un elemento y lo guardo en CX
FCH
96H
POP AX ; Desapilo un elemento y lo guardo en AX
AX
CX
L
H
34
12
FC
96
34
FC
96
12

## Slide 6
Subrutinas
Programación modular en Assembler

## Slide 7: Subrutinas
DATOS
SUBRUTINAS
PROG. PRINC.
Concepto
Al igual que otros lenguajes, Assembler también permite programar de manera modular.
Las subrutinas son similares a los procedures o functions en Pascal
ORG 1000H
… ; Definición de mis variables
ORG 3000H
SUB_1: ... ; Definición de la subrutina
… ; Cuerpo de la subrutina
RET ; Vuelve al programa principal
ORG 2000H
… ; El código de mi programa principal
CALL SUB_1 ; Invoco a la subrutina SUB_1
HLT
END
Con CALL llamamos a la subrutina
Con RET volvemos de la subrutina
¿Cómo funciona esto a bajo nivel?

## Slide 8: Subrutinas
Concepto
Para entender cómo funciona hay que conocer el registro IP (Instruction Pointer)
El registro IP indica qué instrucción es la siguiente a ejecutar
Dicho registro se incrementa a la dirección de la próxima instrucción a ejecutar
Cuando ejecutamos la sentencia CALL ocurre lo siguiente:
Guarda la dir. de la siguiente instrucción en la pila (PUSH IP)
Asigna la dirección de la subrutina a IP para poder ejecutarla!
Sigue la ejecución como siempre. Solo que ahora está en la dirección de la subrutina

## Slide 9: Subrutinas
Concepto
Una vez que termina el cuerpo de la subrutina se debe hacer uso de la sentencia RET
De esta manera el programa podrá continuar por donde estaba antes de entrar a la subrutina
Pero… ¿Cómo funciona?
Cuando ejecutamos la sentencia RET ocurre lo siguiente:
Desapila la instrucción que habíamos salvado en la pila y la guarda en IP (POP IP)
Listo! Sigue la ejecución como siempre. Solo que ahora está en la dirección donde nos habíamos quedamos

## Slide 10: Subrutinas
Veamos un ejemplo...
7FFBH | 
7FFCH | 
7FFDH | 
7FFEH | 
7FFFH | 
8000H | 
PILA
SP
Ejemplo
SP
02H
20H
01H
20H
ORG 1000H
… ; Definición de mis variables
ORG 3000H
SUB_1: ... ; Inst. de subrutina 1
… ; Inst. de subrutina 2
RET ; Vuelve al Prog. P.
ORG 2000H
MOV AL, 1 ; Instrucción inútil
CALL SUB_1 ; Invoco subrutina
MOV AL, 2 ; Otra instrucción inútil
HLT
END
IP
00H
20H
L
H
00H
30H
01H
30H
02H
30H
02H
20H